Załącznik Nr 3

Minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne, jakie musi spełniać parkometr:

# parkometry powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie – PN-EN 12414 : 2002  oraz określone w niniejszej specyfikacji;

# parkometry powinny być fabrycznie nowe (pochodzić z bieżącej produkcji 2017r.) objęte minimum 24 miesięczną gwarancją;

# parkometr powinien pracować niezawodnie na otwartej przestrzeni w klimacie umiarkowanym 
w zakresie temperatury od -25 do +55 stopni Celsjusza, przy wilgotności względnej do 90% 
z kondensacją pary wodnej;

# kolor parkometru z palety kolorów RAL niebieski, szary, jednolity lub dwubarwny

# wymiary parkometru: szerokość i głębokość od 30 do 50 cm, wysokość do 200 cm.

- Informacje dotyczące obsługi parkometru:

- parkometr na ścianie czołowej powinien:

- posiadać instrukcję obsługi lub wyświetlać stosowne komunikaty tekstowe w kolejnych etapach realizacji transakcji zakupu biletu, informujące użytkownika o czynnościach jakie powinien wykonywać w danych etapach realizacji transakcji;

- łatwo wymienną etykietę informacyjną (o obowiązujących stawkach opłat za parkowanie, godzinach oraz dniach tygodnia, w których obowiązuje strefa płatnego parkowania - SPP);

- parkometr powinien posiadać bezpośrednio przyporządkowane objaśnienia tekstowe lub graficzne do poszczególnych przycisków obsługowych;

- parkometr powinien wyposażony być w  przyciski bezstykowe odporne na zanieczyszczenia 
i warunki atmosferyczne;

- parkometr powinien być wyposażony w czytelny podświetlany wyświetlacz dostosowany do pracy w różnych warunkach oświetlenia, w tym po zmroku;

- parkometr powinien być wyposażone w funkcję dodatkowego podświetlania przycisków funkcyjnych, etykiety informacyjnej oraz wylotu biletów i wylotu monet (ułatwienie kierowcom korzystania z urządzeń po zmroku oraz w okresie zimowym);

- parkometr powinien być wyposażony w czytelne, odblaskowe oznakowanie literą „P” określające urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie, umiejscowione na bocznych ścianach;

- czas we wszystkich parkometrach powinien zapewniać automatyczną zmianę czasu (czas letni i zimowy);

- parkometr powinien posiadać mechanizm, który aktywowany przez użytkownika pozwala na wybór języka innego niż polski (tj. angielski, niemiecki);

- w czasie realizacji transakcji parkometr powinien wyświetlać na bieżąco informację o:

- wysokości wniesionej opłaty monetą,

- opłaconym czasie parkowania,

- dacie i godzinie zakończenia opłaconego okresu parkowania.

- Zatwierdzanie i anulowanie transakcji:

- parkometr powinien posiadać mechanizm, który aktywowany przez użytkownika pozwala na akceptację transakcji (wydanie biletu i trwałe przechowywanie środków płatniczych) lub jej anulowanie (zwrot wniesionej opłaty bez wydania biletu);

- w parkometrze powinien być zainstalowany system czujników i monitorowania poszczególnych elementów urządzenia zapewniający zewnętrzną sygnalizację w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu oraz powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat o przejściu w stan serwisowy i uruchomiony cykl zakończenia pracy, a kwota przyjęta od użytkownika zwrócona.

- Środki płatnicze:

- parkometr powinien umożliwiać wnoszenie opłat za pomocą monet PLN: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. (w dniu dostawy urządzenie będą przyjmować tylko monety PLN);

- parkometr powinien umożliwiać wnoszenie opłat z „przeniesieniem” na kolejne okresy płatne 
(tj. przeniesieniem nadpłaty na następny dzień parkowania jeżeli opłacony czas postoju jest dłuższy od obowiązującego w danym dniu);

- sposób naliczania opłat za parkowanie musi uwzględniać progresywne stawki za kolejne godziny parkowania zgodnie u Uchwałą RM;

- parkometr powinien być oznaczony w sposób czytelny, że nie wydaje reszty.

- Bilet:

- parkometr powinien wydać użytkownikowi wydrukowany dowód wpłaty (bilet);

- parkometr powinien być wyposażony w drukarkę termiczną i automatyczną obcinarkę lub element równoważny;

- na bilecie powinny znajdować się następujące informacje:

  - nazwa emitenta biletu,

  - numer oraz adres parkometru, z którego został wydany bilet,

  - kod dzienny biletu lub inne zabezpieczenie przed podrobieniem, które jest możliwe do zweryfikowania podczas standardowej kontroli (np. algorytm godziny, daty),

  - numer kolejny wydanego biletu,

  - data oraz godzina i minuta upływu ważności biletu,

  - wysokość wniesionej opłaty,

  - data i godzina wydania biletu;

- na każdym bilecie powinna być umieszczona informacja o obowiązku umieszczenia biletu 
w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu;

- parkometr powinien posiadać zasobnik (uzupełniony w chwili dostawy) umożliwiający wydrukowanie minimum 3 tysięcy biletów gwarantujący wysoką jakość wydruku oraz łatwą jego wymianę.

- Rejestrowanie danych:

- parkometr powinien rejestrować i gromadzić w swojej pamięci dane dotyczące dokonywanych transakcji oraz innych dokonywanych operacji, a w szczególności wszelkich zdarzeń o niesprawnym lub niewłaściwym funkcjonowaniu;

- w każdym wypadku zaniku zasilania parkometr powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed wykasowaniem danych z pamięci wewnętrznej.

- Pobieranie monet z parkometru:

- opróżnianie parkometru z monet musi polegać na wyjęciu zapełnionej wymiennej kasety
i zastąpieniu jej kasetą pustą. Wyjęta pełna kaseta z monetami powinna być zamknięta (zabezpieczona przed kradzieżą monet). Otwarcie kasety powinno być możliwe jedynie po naruszeniu zabezpieczeń (otwarcie zamka, zerwanie plomby itp.);

- wymienna kaseta powinna wykonana być ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4,5 dm3;

- wymiana kasety powinna automatycznie uruchamiać drukowanie raportu zawierającego:

  - numer kolejny raportu,

  - numer parkometru i jego lokalizację,

  - datę i godzinę,

  - stan kasy.

- Zabezpieczenia:

- parkometr powinien być wykonany z materiałów odpowiednio zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych (korozja, promienie UV);

- konstrukcja parkometru i zastosowane materiały muszą zapewnić odporność na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm);

- parkometr powinien zapewniać ograniczony dostęp do części kasowej, która musi być chroniona oddzielnym zamkiem odpornym na włamanie za pomocą wytrychów itp.

- Zasilanie:

- parkometr powinien być zasilany autonomicznym układem złożonym z baterii słonecznej 
i akumulatora doładowywanego w sposób ciągły przez tę baterię bez potrzeby zastosowania przyłączy energetycznych (zewnętrznych);

- układ zasilania powinien zapewnić ciągłą pracę parkometru przez 7 dni w tygodniu w miejscu jego posadowienia (tak by można było kupić bilet parkingowy również poza godzinami poboru opłat).

- Serwisowa kontrola sprawności parkometru:

- parkometr musi posiadać możliwość dokonania przez służby kontrolne, kontroli sprawności poszczególnych jego modułów bez otwierania panelu technicznego poprzez wydruk biletu serwisowego  za pomocą specjalnej karty elektronicznej lub żetonu kontrolnego oraz rejestrować ten fakt w pamięci parkometru;

- na bilecie kontrolnym powinny być zamieszczone informacje nt. poziomu papieru, stanu zapełnienia skarbca, naładowania akumulatora, informacje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów parkometru;

- parkometr powinien umożliwiać doposażenie w modem zapewniający transmisję danych, co najmniej w technologii GMS/GPRS umożliwiający zdalną obsługę urządzenia bez konieczności wymiany całego urządzenia.