Drawsko Pomorskie, dnia  13 lutego 2020 r.

IR.7013.4.2020.PW

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 674-00-06-008 działająca przez Burmistrza Drawska Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienia publiczne pn: „Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego - Projekt”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskim, dz. nr 286 obręb geodezyjny 0011, gm. Drawsko Pomorskie. 
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków;  
Zapis w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 286 obręb geodezyjny 0011 miasta Drawsko Pomorskie to 62 Ua - Tereny zabudowy usługowej administracji.
2) W budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim planowane jest wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych o numerach (zgodnie z załączonymi rzutami budynku stanowiącymi załącznik nr 3)

a) parter: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,

b) I piętro: 201, 203, 204, 205, 205a, 206, 206a, 207, 210, 210a, 210b, 211, 212, 213, 214, 215,

c) II piętro: (poddasze): 301, 303, 303a, 304 (pomieszczenie zostanie podzielone, wytyczne na etapie projektu), 305, 306, 307, 308, 309;

Zaprojektowany system klimatyzacji powinien schładzać i utrzymywać zaprogramowaną temperaturę oraz zapewnić możliwość podgrzania powietrza w pomieszczeniach biurowych budynku, w systemie jednostek wewnętrznych współpracującymi z jednostkami zewnętrznymi, zlokalizowanymi poza budynkiem administracyjnym.
3) Prace projektowe obejmują wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji, odprowadzenia skroplin i zasilania w/w pomieszczeń. Z uwagi na brak możliwości dodatkowego obciążenia istniejącej instalacji elektrycznej w budynku, należy zaprojektować nową instalację elektryczną do zasilania projektowanej instalacji klimatyzacyjnej.  Ponadto zaprojektowany system klimatyzacji powinien uwzględniać załączony projekt rozbudowy sieci logicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, stanowiący załącznik nr 4.

- Zakres przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- uzyskanie zgody konserwatora zabytków,

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie w uzgodnieniu z zamawiającym dokumentacji pełno branżowej.  Dokumentację projektową należy wykonać w ilości  5 sztuk egzemplarzy plus wersja elektroniczna zapisana na płycie CD/DVD,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z aktualizacją w okresie gwarancji oraz przedmiaru robót,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Termin realizacji zamówienia: 15 października 2020r.

- Warunki udziału w postępowaniu: W zapytaniu ofertowym oferty mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące  wspólnie posiadające uprawnia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania.

- Okres związania ofertą: 30 dni.

- Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji: Inspektor Przemysław Wiśniewski, e-mail: p.wisniewski@drawsko.pl tel. 94 34 468 38, pokój Nr 215 
w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie.

- Kryteria wyboru ofert: Cena 100%.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1),

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości 
w zakresie odpowiedzialności za ukryte wady dokumentacji projektowej.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,  nieścieralnym atramentem.

- Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy (załącznik nr 2), który zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

- Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 
20 lutego 2020r., do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskie, pokój nr 210 lub za pośrednictwem faksu na nr: 943633113, lub pocztę elektroniczną na adres: p.wisniewski@drawsko.pl.

- Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie zmienione.

- Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy, który zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

- Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

- w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodując, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

……………………………………..

/podpis Zamawiającego/